BIURO  PROJEKTOWE

1

### PROJEKT BUDOWLANY

Sala sportowa wraz z zapleczem w Szabdzie

OBIEKT:	                            	Sala sportowa wraz z zapleczem w Szabdzie

INWESTOR:		                     Urząd Gminy Brodnica

ul. ZAMKOWA 13a; 87-300 BRODNICA

BRANŻA:		architektura, konstrukcja

ARCHITEKT: 		           mgr inż. arch. Anna Szulc

upr. proj. UAN IV/8346/126/TO/88

KONSTRUKTOR:			dr inż. Iwona Brążkiewicz

upr. proj. KUP/1/POOK/03

ASYSTENT:				mgr inż. Paweł Zaniecki

mgr inż. arch. Beata Bogdziewicz

#### SPIS ZAWARTOŚCI

- OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY

- DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- KSEROKOPIE UZGODNIEŃ

- KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- RYSUNKI

1. 	Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

- Rzut przyziemia , skala 1:50

2’. Rzut przyziemia (po uwzględnieniu uwag rzeczoznawców), skala 1:50

3.	Rzut dachu, skala 1:50

4.	Przekrój A-A, skala 1:50

5.	Przekrój B-B, skala 1:50

6.	Przekrój C-C, skala 1:50

7.  Elewacja południowa, skala 1:100

8. Elewacja wschodnia, skala 1:100

9. Zestawienie stolarki

10. Rzut fundamentów, skala 1:50

11. Schemat rozmieszczenia blach trapezowych, skala 1:50

12. Podciąg poz. 2.1, skala 1:20

13. Podciąg poz. 2.2, skala 1:20

14. Podciąg poz. 2.3, skala 1:20

15. Podciąg poz. 2.4, skala 1:20

16. Podciąg poz. 2.5, skala 1:20

17. Podciąg poz. 2.6, skala 1:20

18. Nadproża poz. 2.7; poz. 2.8, skala 1:20

19. Wieńce, skala 1:10

20. Wieniec W6, skala 1:20

21. Rdzeń (słup) poz. 3.1, skala 1:20

22. Rdzeń (słup) poz. 3.2, skala 1:20

23. Rdzeń (słup) poz. 3.3, skala 1:20

24. Rdzeń (słup) poz. 3.4, skala 1:20

25. Rdzeń (słup) poz. 3.5, skala 1:20

26. Rdzeń (słup) poz. 3.6, skala 1:20

27. Rdzeń (słup) poz. 3.7, skala 1:20

28. Rdzeń (słup) poz. 3.8, skala 1:20

29. Ława fundamentowa poz. 4.1, skala 1:20

30. Ława schodkowa poz. 4.2, skala 1:20

31. Ława schodkowa poz. 4.3, skala 1:20

32. Osłona śmietnikowa, skala 1:50

33. Dźwigar poz. 1.1, skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sali sportowej wraz z zapleczem w Szabdzie

- Dane ogólne:

1.1. Przedmiot opracowania:

Projekt budowlany Sali sportowej wraz z zapleczem w Szabdzie

1.2. Inwestor:

Urząd Gminy Brodnica

ul. ZAMKOWA 13a 87-300 BRODNICA

- Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora.

2.3. Uzgodnienia międzybranżowe.

2.4. Polskie Normy oraz przepisy prawne z zakresu budownictwa.

PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”;

PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”;

PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne”;

PN-80/B-02010 „Obciążenia śniegiem”;

PN-77/B-02011 „Obciążenia wiatrem”;

PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia”;

PN/B-03264:1999 „Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie”.

- Opis stanu istniejącego

3.1 Położenie projektowanego budynku

Teren projektowanej zabudowy położony jest w Szabdzie, gmina Brodnica, na działce nr 84/1.

3.2 Opis istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu

Na terenie działki znajduje się parterowy budynek szkolny. W budynku znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze szkoły. W zachodniej części działki znajdują się budynki gospodarcze, które są w złym stanie technicznym oraz estetycznym. W trakcie robót budowlanych mogą one pełnić funkcję zaplecza budowy, a po zakończeniu budowy przewiduje się ich rozbiórkę. Funkcję tych budynków przejmie pomieszczenie gospodarcze projektowane w rozbudowie szkoły. Dojście do budynku szkoły od strony ulicy (od strony wschodniej) drogą zbudowaną z kostki betonowej (trelinka) oraz chodnikiem z płyt betonowych. Od strony zachodniej  przy południowym skrzydle szkoły znajduje się utwardzony plac wykonany w podobnej technologii jak dojście do budynku. W południowej części działki znajduje się boisko sportowe do piłki nożnej oraz kort tenisowy przyległy do tarasu przy szkole. Taras i kort tenisowy przeznaczone do rozbiórki, a docelowo pod zabudowę – sala sportowa i zaplecze. W północnej części działki znajduje się szambo,  które obsługuje budynek szkoły.

W pobliżu budynków gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki znajduje się drzewo, które może zagrażać istniejącej i projektowanej zabudowie. Przewiduje się wycięcie drzewa.

3.3 Istniejące uzbrojenie terenu

Teren jest uzbrojony w instalację wodociągową, z przyłączem od strony ulicy. Instalacja sanitarna odprowadzana do istniejącego szamba zlokalizowanego w północnej części działki. Instalacja elektryczna, która może zostać wykorzystana w projektowanym budynku.

- Opis ogólny projektowanego budynku oraz zagospodarowania terenu:

Projektowany budynek zlokalizowany jest na działce nr 84/1. Przewiduje się dobudowę do istniejącej szkoły budynku hali sportowej wraz zapleczem. Dobudowa obejmie taras przy szkolny oraz fragment boiska szkolnego (kort tenisowy).

Przy hali sportowej projektuje się plac z kostki brukowej betonowej oraz 14 miejsc parkingowych  dla samochodów osobowych. Parkingi podobnie jak plac wykonane z kostki POLBRUK na podbudowie z betonu. Miejsca parkingowe dla pojazdów wydzielone kolorową kostką betonową. Dojście do placu i budynku od strony ulicy istniejącą drogą utwardzoną z kostki betonowej (trelinka) oraz chodnikiem z płyt betonowych.  W zachodniej części (w sąsiedztwie parkingów) zaprojektowano osłonę śmietnikową obsługującą całą szkołę.

Przy wejściach do budynku przewidziano budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Poziom posadzki przyziemia przyjęto na rzędnej 109,20 m n.p.m.

( -0,45m względem posadzki przyziemia istniejącego budynku)

Budynek sali sportowej:

Projektuje się budynek sali sportowej, jednokondygnacyjny. Wejście na salę bezpośrednio z placu utwardzonego lub przez budynek zaplecza sali.

Obiekt zaprojektowany w technologii mieszanej, ściany wykonane tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych z rdzeniami żelbetowymi pod drewnianą konstrukcję nośną dachu. Konstrukcja dachu (rozpiętość 12m) z dźwigarów z drewna klejonego wykonanych według oddzielnego opracowania. Na dźwigarach blacha trapezowa, docieplenie z wełny mineralnej i przekrycie papą termozgrzewalną.  Fundamenty w postaci stóp żelbetowych pod rdzenie nośne oraz ławy żelbetowe pod ściany.

Budynek zaplecza sali sportowej:

Projektuje się budynek zaplecza sali sportowej, jednokondygnacyjny. Wejście do budynku od strony placu za szkołą lub bezpośrednio sali sportowej lub istniejącego budynku szkoły. W budynku zaprojektowano szatnie i umywalnie dla uczniów korzystających z sali, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego wraz z łazienką, ogólno dostępne sanitariaty (w tym tez dla osób niepełnosprawnych), szatnię oraz zaplecze na sprzęt sportowy. Z hallu z wejściem od strony placu zaprojektowano bezpośrednie przejście do istniejącego budynku szkoły z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej, ściany wykonane z elementów drobnowymiarowych. Konstrukcja dachu z blachy trapezowej opieranej na wieńcach lub podciągach żelbetowych. Na konstrukcji z blachy trapezowej docieplenie z wełny mineralnej i przekrycie papą termozgrzewalną.  Fundamenty w postaci ław żelbetowych pod ściany.

- Podstawowe dane liczbowe:

kubarura socjalny: 1280.60m3; sala 2760,47m3; razem kubatura 4041,07m3

Powierzchnia działki			1,25ha

Powierzchnia zabudowy			612,78m2

Powierzchnia parkingów			175,00m2

Powierzchnia użytkowa			560,62m2

Zestawienie powierzchni:

- Przeznaczenie i technologia obiektu:

Planuje się, że z sali sportowej poza uczniami szkoły będą korzystać mieszkańcy wsi Szabda. W czasie pracy szkoły będą prowadzone lekcje wychowania fizycznego,  a w godzinach popołudniowych sala będzie ogólnodostępna dla mieszkańców wsi.

Projektowany budynek zlokalizowany jest na działce nr 84/1. Przewiduje się dobudowę do istniejącej szkoły budynku hali sportowej wraz zapleczem. Dobudowa obejmie taras przy szkolny oraz fragment boiska szkolnego (kort tenisowy).

Przy hali sportowej projektuje się plac z kostki brukowej betonowej oraz 14 miejsc parkingowych  dla samochodów osobowych. Parkingi podobnie jak plac wykonane z kostki POLBRUK na podbudowie z betonu. Miejsca parkingowe dla pojazdów wydzielone kolorową kostką betonową. Dojście do placu i budynku od strony ulicy istniejącą drogą utwardzoną z kostki betonowej (trelinka) oraz chodnikiem z płyt betonowych.  W zachodniej części (w sąsiedztwie parkingów) zaprojektowano osłonę śmietnikową obsługującą całą szkołę.

Przy wejściach do budynku przewidziano budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Poziom posadzki przyziemia przyjęto na rzędnej 109,20 m n.p.m.  ( -0,45m względem posadzki przyziemia istniejącego budynku)

Wewnątrz budynku zaprojektowano podjazd umożliwiający korzystanie z sali osobom niepełnosprawnym przebywającym w szkole bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

6.1 Umywalnie i szatnie

W części socjalnej zaprojektowano dwie szatnie i dwie umywalnie przeznaczone dla dzieci korzystających z sali sportowej. Z każdej szatni może korzystać do 19 uczniów jednocześnie, przewidziano tez taka samą ilość szafek na ubrania (dla każdego ucznia). W każdej umywalni zaplanowano po dwa prysznice, po jednym brodziku do mycia nóg oraz miski ustępowe i umywalki.

Umywalnie i szatnie wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie, ,w drzwiach kratka nawiewowa.  W podłodze zaprojektowano kratki ściekowe umożliwiające spłukiwanie i łatwiejsze utrzymanie w czystości podłóg. Posadzki i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi.

Szatnia i umywalnia na czas prowadzenia lekcji zamykana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.  Łączna powierzchnia szatni i umywalni 77,78m2.

6.2 Pokój nauczycieli wychowania fizycznego

Pomieszczenie o powierzchni 16,85m2 z oddzielną łazienką z prysznicem o powierzchni 3,81m2. Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Podłogi wykonane z  płytek ceramicznych (terakota).  W łazience zarówno podłogi, jak i ściany z terakoty, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

6.3 Ogólno dostępne sanitariaty

Zaprojektowano trzy ogólnodostępne sanitariaty – damski, męski oraz dla osób niepełnosprawnych. W sanitariatach znajduje się wydzielona ścianką do wysokości 2,10m muszla ustępowa oraz umywalka. W WC dla osób niepełnosprawnych wejście przez drzwi bez progu, wewnątrz wydzielona przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,5/1,5m oraz specjalnie przystosowana muszla ustępowa i umywalka. Posadzki oraz ściany wszystkich sanitariatów pokryte płytkami ceramicznymi na całej powierzchni. Wentylacja mechaniczna wyciągowa. W każdym pomieszczeniu kratka ściekowa. Drzwi z kratką nawiewową.

6.4 Komunikacja i szatnia

Korytarz i hall umożliwia swobodną komunikacje pomiędzy pomieszczeniami oraz stanowi łącznik między salą sportową a starą częścią szkoły. Posadzki wykonane z płytek ceramicznych gress. W przejściach ze starej części szkoły zaprojektowano biegi schodowe po 3 stopnie o wysokości 15cm. W hallu dodatkowo pochylnia umożliwiająca korzystanie z sali osobom niepełnosprawnym przebywającym w szkole bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Stopnie oraz powierzchnia pochylni wykonana z płytek antypoślizgowych.

W hallu wydzielono pomieszczenie o powierzchni 6,78m2 pełniące funkcję szatni dla osób przebywających na widowni sali sportowej (około 41 osób). W szatni nie planuje się stworzenia stałego miejsca pracy.

Korytarz doświetlony dwoma świetlikami dachowymi.

6.5 Widownia

Widownia dla około 41 osób. Trybuny systemowe składane (na ścianę) lub w tańszej wersji w postaci rzędów ławek. Podłoga widowni wykonana z płytek ceramicznych (gress). Wyjście ewakuacyjne z widowni przez drzwi ewakuacyjne sali sportowej lub przez korytarz i hall zaplecza sali.

6.6 Zaplecze (magazynek) sali sportowej

Zaplecze na sprzęt sportowy dostępne bezpośrednio z sali sportowej lub z korytarza. Zaplecze wentylowane grawitacyjnie.

6.7 Sala sportowa

Sala o powierzchni 282,62 m2. Przewiduje się, ze na sali sportowej będzie przebywało maksymalnie do 40 osób łącznie z nauczycielami. Posadzka sali wykonana z wykładziny Tarflex lub innej przeznaczonej na nawierzchnie sal sportowych z odpowiednimi atestami. Sala wentylowana mechanicznie, z nawiewami pod oknami. Wentylacja zintegrowana z systemem ogrzewania. Wyjście ewakuacyjne bezpośrednio z sali na plac szkolny lub przez korytarz. Sala doświetlona oknami o łącznej powierzchni 82,56m2.

Na wyposażeniu sali przewidziano:

- Drabinka gimnastyczna (podwójna ) - 9szt. + mocowanie

- Bramka o wymiarach 2x3m + poprzeczka do mini piłki ręcznej - 2szt.

- Siatka ochronna na ścianę – 2szt.

- Kosz turniejowy, składany z regulacją wysokości - 2szt.

- Kosz treningowy, ,składany z regulacją wysokości - 4szt.

- Tablica wyników podświetlanych,

- Ławki na widownię (lub alternatywnie trybuny składane),

- Ławki gimnastyczne 4m – 6szt.; 2,5m – 2szt.

- Materac ochronny na filar 4szt.

- Materac gimnastyczny – 10szt.

- Materac do skoku wzwyż + stojaki + poprzeczka,

- Słupki do piłki siatkowej aluminiowe z regulacją – 2 szt + siatka

- Tuleja do słupków – 2szt. + pierścienie i dekle – po 2szt.

6.8 Pomieszczenie gospodarcze

Przewiduje się, ze pomieszczenie gospodarcze przejmie funkcję wyburzonych budynków gospodarczych. Rzędna posadzki tego pomieszczenia jest niższa niż pozostałych pomieszczeń i stanowi odrębny fragment całego budynku. Pomieszczenie będzie pełniło funkcję magazynu sprzętu ogrodniczego i innych narzędzi. Pomieszczenie zaopatrzono w wentylację grawitacyjną, zlewozmywak, kran z możliwością podłączenia węża ogrodowego i kratkę ściekową. Pomieszczenie nie może pełnić funkcji stałego miejsca pracy.

W pomieszczeniu gospodarczym posadzka cementowa zatarta na gładko.

- Wykończenie i wyposażenie obiektu:

Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, instalację c.o, wod.-kan. i elektryczną.

- Ocieplenie budynku – ściany kondygnacji nadziemnej do wysokości ścian 0,30m nad terenem należy docieplić styrodurem grubości 8cm.

Ściany kondygnacji nadziemnych dwuwarstwowe z ociepleniem 15 cm styropianem. Dach ocieplony 15 cm wełny mineralnej twardej (wyprofilowanie spadków styropianem).

Obliczenia współczynników przenikania ciepła dla przegród:

Ściany zewnętrzne

|  | Warunki średnio wilgotne |
| --- | --- |
| Nr | Warstwa | D [m] |  |  |
| - | Opór przejmowania ciepła Rsi | - | - | 0,130 |
| 1 | Tynk wewnętrzny gipsowy | 0,01 | 0,820 | 0,012 |
| 2 | Cegła wapienno piaskowa | 0,25 | 0,75 | 0,333 |
| 3 | Styropian FS10 | 0,15 | 0,045 | 3,333 |
| 4 | Tynk cienkowarstwowy mineralny | 0,003 | 0,820 | 0,004 |
| - | Opór przejmowania ciepła Rse | - | - | 0,040 |
|  |  | 3,852 |

dla budynków użyteczności publicznej przy temperaturze w pomieszczeniu ti>160C (ściana z otworami okiennymi i drzwiowymi)

Ściany wewnętrzne

Przy różnicy temperatur między pomieszczeniami nie stawia się wymagań, co do izolacyjności cieplnej przegród

Stropodach

|  | Warunki średnio wilgotne |
| --- | --- |
| Nr | Warstwa | D [m] |  |  |
| - | Opór przejmowania ciepła Rse | - | - | 0,040 |
| 1 | 2 x papa na lepiku | 0,006 | 0,180 | 0,033 |
| 2 | Wełna mineralna | 0,15 | 0,042 | 3,57 |
| - | Opór przejmowania ciepła Rsi | - | - | 0,100 |
|  |  | 3,743 |

dla budynków przemysłowych przy temperaturze w pomieszczeniu ti>160C (stropodach)

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - Posadzki izolowane folia PE, ławy 2 x papa na lepiku asfaltowym. Ściany fundamentowe – powłoka z Abizolu R + P. Dach sali i pomieszczeń socjalnych pokryty papą podkładową i wierzchnią termozgrzewalną układaną na warstwie termoizolacji z wełny mineralnej, papę podkładową i wełnę należy mocować do poszycia z blachy trapezowej kołkami – mechanicznie. Izolacja podłogi sali sportowej według rysunku przekroju A-A.

- Tynki – wewnętrzne gipsowe; zewnętrzne cienkowarstwowe, mineralne, wykonane według technologii docieplenia ścian metodą lekką-mokrą.

- Wykończenie ścian wewnętrznych –W umywalniach i łazience nauczycieli wychowania fizycznego ściany do wysokości sufitu z płytek ceramicznych układanych na klej z wykończeniem listwą PCV.  W sanitariatach ogólnodostępnych do wysokości 2,10 m powierzchnie zmywalne – projektuje się płytki ceramiczne układane na klej z wykończeniem listwą PCV. W pokoju nauczycieli należy wykonać wierzchnią warstwę jako gładź gipsową z malowaniem farbami emulsyjnymi.  Komunikacja (korytarz oraz hall) do wysokości 1,5m wykonać powłoki zmywalne (np. dekoracyjne tynki wewnętrzne systemu CAPAROL),  pozostałe powierzchnie jako gładzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi. Ściany sali sportowej: gładź gipsowa i malowanie farbami emulsyjnymi.

- Podsufitka systemowa z płyt układanych na ruszcie systemowym w pomieszczeniach części socjalnej, komunikacji szatniach i łazienkach. Na sali sportowej widoczna konstrukcja zadaszenia w postaci dźwigarów z drewna klejonego oraz blacha trapezowa powlekana od wewnętrznej strony.

- Posadzka – w pomieszceniach socjalnych i widowni płytki podłogowe ‘terakota’ lub gress (według rysunku rzutu przyziemia), układane na klej z wykonaniem cokolika wysokości 10cm zakończonego listwą PCV. Schody oraz pochylnia wykonana z płytek antypoślizgowych. Podesty przed budynkiem z płytek gress mrozoodpornych antypoślizgowych układanych na kleju mrozoodpornym. W pomieszczeniu gospodarczym posadzka cementowa zatarta na gładko.

- Stolarka okienna i drzwiowa –zaprojektowana z profili PCV.

- Obróbki blacharskie – wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorach wg kolorystyki.

- Rynny i rury spustowe – wykonać z PCV

- Pokrycie dachu – 2 x papa podkładowa + termozgrzewalna z wkładką z włókna szklanego.

- Wentylacja – wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.

Nawiew powietrza na halę sportową zapewnią kanały nawiewne pod oknami.

Pomieszczenia sanitariatów należy wyposażyć w drzwi posiadające kratki nawiewne.

Sala sportowa wentylowana mechanicznie  - według oddzielnego opracowania. Wentylatory i wywietrzaki sali montowane według technologii producenta.

- Doświetlenie korytarza – Doświetlenie dwoma świetlikami połaciowymi. Mocowanie świetlików według technologii producenta.

- Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych

- Kategoria zagrożenia ludzi ZL I;

- Strefa pożarowa : 560,62  m2 < 10000 m2;

- Klasa odporności ogniowej – D,

- Gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2,

- Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- ściany zewnętrzne – murowane warstwowe, cegła wapienno piaskowa -wymagana odporność ogniowa EI30 - zapewniona,

- ściany nośne – murowane , cegła wapienno-piaskowa lub elementy żelbetowe – nie ma wymagań

- drzwi przeciwpożarowe – EI30,

  - Nie przewiduje się wykonania palnego wystroju wnętrza,

- Zagrożenie wybuchem nie występuje,

- Oddymianie nastąpi w razie potrzeby przez wietrzenie pomieszczeń,

- Warunki ewakuacyjne – wyjście na plac szkolny bezpośrednio z sali sportowej na plac szkolny lub z zaplecza socjalnego korytarzem na plac. Na terenie sali przebywać będzie maksymalnie do 50 osób.

- Dojazd do budynku od strony wschodniej, wjazd od  ulicy na drogę wewnętrzną zakończoną placem manewrowym.

- Instalacje elektryczne:

Wykonać zgodnie z projektami branżowymi. Instalacja elektryczna posiadać będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, budynek - instalację odgromową.

- Korytarz należy wyposażyć w hydrant 25 (20m)

- Salę sportową wyposażyć w korytarzu w gaśnice proszkowe 4kg.

(3 szt.)

- Woda do celów pożarowych:

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru czerpana będzie

z hydrantu  52. który znajduje się przy ulicy w odległości około 40m od budynku.

W trakcie eksploatacji obiektu należy przestrzegać na bieżąco przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Uwaga:

Należy wyznaczyć i oznakować przejścia główne oraz oznakować wyjścia znakami ewakuacyjnymi.

- Warunki gruntowo-wodne oraz wykopy fundamentowe:

W rejonie projektowanej inwestycji występują dogodne warunki dla realizacji projektowanej hali sportowej. Bezpośrednio od powierzchni terenu występuje warstwa gruntów antropogenicznych (gleba i nasypy) o miąższości 0,3m-0,8m. Poniżej zalegają grunty mineralne spoiste tj. gliny piaszczyste o IL(n)=0,2-0,3. Woda gruntowa występuje wyłącznie w postaci słabych sączeń w glinach poniżej 2,5m. W czasie wiosennych roztopów woda infiltrująca w podłoże może się okresowo pojawiać w postaci sączeń w piaskach i w nasypach na stropie glin.

Ze względu na podatność gruntów spoistych na rozmakanie,  szczególnie w warunkach naruszenia ich naturalnej struktury, prace ziemne w tych gruntach muszą być prowadzone „na sucho”, tak aby nie spowodować niekorzystnych zmian w podłożu.

Poniżej podaje się uwagi i zalecenia dotyczące prowadzenia robót w gruntach spoistych:

  - wykopy chronić przed wodą opadową, a wodę napływającą do wykopów z ewentualnych sączeń odprowadzić drenażem roboczym do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem fundamentów,

  - głębienie wykopów sprzętem mechanicznym zakończyć ok. 10cm powyżej projektowanego poziomu posadowienia, pozostawioną w dnie wykopu warstwę ochronną wybrać narzędziami ręcznymi, bezpośrednio przed przystąpieniem do fundamentowania,

  - otwartych wykopów nie wolno pozostawać na dłuższy okres, szczególnie zimowy, w czasie którego mogłoby nastąpić przemoczenie lub przemarznięcie gruntów (umowna głębokość przemarzania wynosi hz=1,0m)

  - wszystkie ewentualnie rozmoczone, bądź naruszone partie gruntów spoistych wybrać narzędziami ręcznymi i zastąpić chudym betonem.

10.Opis konstrukcji:

10.1. Dach:

Konstrukcja dachu nad salą sportową w postaci dźwigarów z drewna klejonego. Dźwigar zaprojektowano jako element wielkowymiarowy z drewna klejonego warstwowo produkowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Andrewex oddział Cierpice. Dźwigar należy wykonać według projektu wykonawczego elementów katalogowych firmy Andrewex. Na dźwigarach płatwie drewniane o przekroju 12/34cm.  Następnie blacha trapezowa TR136/330 gr. 1,25mm powlekanej od spodniej – widocznej części. Konstrukcję dachu części socjalnej stanowi blacha trapezowa TR136/330 gr. 1,25mm oparta bezpośrednio na wieńcach ścian lub podciągach. Arkusze blach wymiarowano statycznie jako swobodnie podparte jednoprzęsłowe elementy nośne pokrycia dachu.

Połać dachu należy wykonać następująco:

  - przymocowanie arkuszy blachy do dźwigarów lub płaskowników w wieńcach lub podciągach za pomocą kołków wstrzeliwanych (w każdą falę) średnicy 4,8mm;

  - łączenie wzdłuż arkuszy nitami zrywalnymi w rozstawie max. 30cm.

W ten sposób połać dachu będzie pracowała jako sztywna tarcza.

Izolację termiczną zaprojektowano z wełny mineralnej „PAROC” w systemie dwuwarstwowym:

-  „PAROC” AKL gr. 7 cm o gęstości 110 kg/m³ jako warstwa spodnia;

-  „PAROC” PDP gr. 8 cm o gęstości 150 kg/m³ jako warstwa wierzchnia.

W przypadku klejenia warstw, stosować klej bitumiczny lub kauczukowy do wełny mineralnej, zalecany przez producentów pap lub folii dachowych. Przeciwspadki dachu wyprofilować styropianem, a następnie położyć warstwę wełny mi mineralnej. Jako wierzchnią warstwę zaprojektowaną 2x papę termozgrzewalną.

10.2. Ściany

- Ściany zewnętrzne fundamentowe – do wysokości 0,30m nad poziomem terenu - 25 cm mur konstrukcyjny z bloczków betonowych klasy 15. Ściana murowana na zaprawie cementowej Rz=5,0 MPa. W celu zwiększenia plastyczności zaprawy można dodać mleka wapiennego.

- Ściany zewnętrzne kondygnacji – dwuwarstwowe – 25 cm mur konstrukcyjny pustaki wapienno piaskowe, ocieplenie metodą lekką mokrą 15 cm styropianem. Ściana murowana na zaprawie cementowo-wapiennej Rz=5,0 MPa.

- Ścianki działowe – 6 lub 12cm kształtki wapienno piaskowe, na zaprawie cementowo-wapiennej.

10.3 Rdzenie żelbetowe w ścianach sali sportowej:

Rdzenie w ścianach zewnętrznych zaprojektowano jako monolityczne z betonu B17,5 zbrojone stalą 34GS i StOS, rozstaw osiowy rdzeni wynosi 6,0m i stanowią one podpory pod dźwigary dachowe.

Schemat statyczny stanowią elementy pionowe utwierdzone dołem w stopach fundamentowych a górą przegubowo połączone z dźwigarami. Rdzenie te usztywnione są w płaszczyźnie poprzecznej do osi dźwigarów dachowych ścianami nośnymi, w drugiej płaszczyźnie usztywniono projektując wieniec w poziomie podpór oraz na rzędnej +1,95m.

10.4 Nadproża

Nadproża zaprojektowano z belek prefabrykowanych „L-19”, typu:

a) „D” w ścianach wewnętrznych, w ilości 2szt. na otwór przy grubości muru 25cm.

b) „N” w ścianach zewnętrznych w ilości:

- po 2szt. w murze konstrukcyjnym

10.5 Wieńce

Pod podporami kratownic wykonać wieńce zbrojone podłużnie prętami 12mm ze stali 34GS powiązanymi strzemionami 6mm, co 25cm ze stali StOS. Wieńce z betonu B17,5. W wieńcach na ścianach części socjalnej wbetonować płaskownik (według rysunku szczegółowego) do mocowania blachy trapezowej. Wzdłuż ściany (przy istniejącym budynku) wykonać wieniec (belkę) spinający nowy budynek.

Wieńce budynku sali sportowej w dwóch poziomach: jeden w poziomie podpór dźwigarów (na ścianach szczytowych pod kątem) oraz drugi w na rzędnej +1,95m.

10.6 Fundamenty

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu B17,5 zbrojone stalą 34GS oraz StOS, układane na podkładzie z chudego betonu. Wysokość stóp 50cm, wymiary 170/130cm.

Ławy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu B17,5 oraz zbrojone stalą 34GS i StOS, ułożone na podkładzie z chudego betonu B7,5 grubości min. 10cm oraz na podkładzie ze żwiru gr. 10cm.

Wszystkie ławy zaprojektowano wysokości 40cm, jako żelbetowe zbrojone podłużnie. Ławy pod otworami dozbrojone górą według rysunku rzutu fundamentów. Wieniec ławy należy przepuścić przez zbrojenie stóp fundamentowych.

Obsypanie ścian należy prowadzić jednocześnie z obu stron zagęszczając grunt do uzyskania spójności gruntu nasypowego ID=0,6, prace należy wykonywać warstwami grubości 30cm. Ostatnią warstwę należy wykonać z gruntu rodzimego (gliny) zabezpieczając grunt zasypowy przez wnikaniem wody opadowej.

Przy prowadzeniu robót fundamentowych bezwzględnie przestrzegać uwag zawartych w pkt. 9.

10.7 Osłona śmietnikowa

Na terenie posesji zlokalizowano śmietnik wolnostojący zaprojektowany w następujący sposób:

- ławy żelbetowe 40x40cm;

- ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 25cm;

- osłona murowana z cegły klinkierowej gr. 12cm z murowanymi rdzeniami 25x25cm; w ścianach szczytowych i tylnej drugą i trzecią warstwę cegieł licząc od góry wymurować jako ażurowe;

- murłaty 14x14cm na papie kotwione do murowanych rdzeni;

- całość przekryta dachem o spadku 10%: krokwie 16x8cm; łaty 5x5cm; blachodachówka;

- posadzka: ubity piasek gr. 25cm; podkład betonowy gr. 10cm; szlichta cementowa gr. 5cm zatarta na gładko.

11. Instalacje:

11.1 Instalacje elektryczne:

Wykonać według odrębnych projektów branżowych, spełniać powinna następujące wymagania dotyczące ewakuacji oraz bezpieczeństwa w razie pożaru: instalacja elektryczna zostanie wyposażona w główny wyłącznik przeciwpożarowy prądu. Wyłączenie napięcia będzie możliwe poprzez wciśnięcie przycisków zlokalizowanych w rejonie wejścia do budynku. Należy wyposażyć obiekt w instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego musza zapewnić oświetlenie o natężeniu minimum 0,5 lux w osiach dróg ewakuacyjnych na całej długości. Oświetlenie ewakuacyjne musi działać przez minimum 1 godzinę od zaniku napięcia zasilania podstawowego.

Należy wykonać instalację piorunochronną według PN-86/E-05003/01.

11.2 Instalacje sanitarne:

- Instalacje wewnętrzne:

Wykonać według odrębnych projektów branżowych.

- Instalacje zewnętrzne:

Wykonać według odrębnych projektów branżowych.

Projektowanymi instalacjami są instalacje deszczowe,  włączenie do kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Opracował:

dr inż. Iwona Brążkiewicz

nr upr. proj. KUP/1/POOK/03

mgr inż. arch. Anna Szulc

upr. proj. UAN IV/8346/126/TO/88

mgr inż. arch. Beata Bogdziewicz

mgr inż. Paweł Zaniecki